Výroba florbalové branky

Malou florbalovou branku rozměru 60 x 90 cm lze zakoupit v prodejně sportu v Praze u stanice metra Křižíkova. Ve specializované prodejně je zde velký výběr holí, oblečení a doplňků. Malá branka stojí 1190,- Kč, síťka 180,- Kč za 1 kus.

Vzhledem k tomu, že jen málo jednot si může dovolit luxus kupování specializovaného nářadí, předkládám Vám možnost, jak si vyrobit branku sami a výrazně ušetřit peníze. Celková finanční náročnost je asi 450 – 500 Kč za materiál na stavbu obou branek (nutno připočíst 100 – 150 Kč půjčovného za svařovací pistoli a nůžky pro ty, kteří si toto nářadí musí půjčit v prodejně).

Konstrukci branky jsem vyrobil z hostalenových trubek. Z tohoto materiálu se provádějí vodovodní rozvody v domech a bytech už více než 20 let. Byl vyvinut s důrazem na tepelnou a tvarovou stálost a houževnatost. Systém obsahuje různé průměry (Ø) trubek a různé tvarovky (přechodky, kolínka, odbočky (tzv. T – kusy), nástěnky a spojky).

Při výběru materiálu jsem volil pro základní rám materiál Ø ¾“ a pro podpůrnou konstrukci síťky Ø ½“ (průměr tři čtvrtiny a jedna polovina palce). Základní  délka  trubky je 4 m, z této délky jsem vycházel při výpočtu spotřeby materiálu. Tvar branky, její rozměry a umístění jednotlivých dílů je patrno z přiloženého nákresu. Potřeba trubek a tvarovek je vypočítána pro 1 pár branek.

## Seznam trubek a tvarovek

1. Trubky Ø ¾“

| položka | popis | množství | Délka celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trubka Ø ¾“ dl. 860 mm | 2 | 1720 |
| 2 | Trubka Ø ¾“ dl. 820 mm | 2 | 1640 |
| 3 | Trubka Ø ¾“ dl. 540 mm | 4 | 2160 |
| 4 | Trubka Ø ¾“ dl. 260 mm | 4 | 1040 |
|  | CELKEM |  | 6560 |

### 2. Trubky Ø ½“

| položka | popis | množství | Délka celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Trubka Ø ½“ dl. 820 mm | 2 | 1640 |
| 6 | Trubka Ø ½“ dl. 160 mm | 4 | 560 |
| 7 | Trubka Ø ½“ dl. 550 mm | 4 | 2200 |
|  | CELKEM |  | 4400 |

### 3. Tvarovky

| položka | popis | množství |
| --- | --- | --- |
| 8 | Koleno Ø ¾“ | 8 |
| 9 | Koleno Ø ¾“ (bez nátrubku) | 4 |
| 10 | T kus Ø ¾“/ ½“ (odbočka) | 8 |
| 11 | T kus Ø ½“ | 4 |
| 12 | T kus Ø ½“ s nátrubkem | 4 |

## Návod k montáži

Pro snazší přehled byly jednotlivé díly v tabulce očíslovány. Pro technicky méně pokročilé jedince doporučuji očíslovat si zvláště pak jednotlivé díly trubek.

- Základní pokyny pro montáž

- Při koupi vybíráme pouze trubky rovné (nepronesené), aby branka měla pravidelný tvar.

- Pro oddělování jednotlivých částí trubky používáme speciální nůžky  (nikdy se nesnažíme oddělovat trubky pomocí tepla).

- Pro svařování trubek a tvarovek používáme elektrickou odporovou svářečku s výměnnými nástavci pro jednotlivé Ø trubek.

- Zásadně svařujeme jen 1 svar a polotovar necháváme dostatečně vychladnout.

- Pracujeme na rovné ploše a důsledně dodržujeme geometrický tvar a návaznost jednotlivých dílů.

- Trubkám před nahřátím srazíme hrany, aby nedošlo k „ohrnutí“ materiálu  a špatnému provaření spoje

- Při správném nahřátí je možné tvarovkou na trubce po dobu 3 – 5 s mírně pootočit o cca 30 - 50º.

- Pracujeme pečlivě, každá nepřesnost je vidět na celkovém vzhledu.

- Díly nahříváme dostatečně dlouho, málo nahřáté spoje se špatně (popř. vůbec) spojují a snižují pevnost konstrukce.

- Přípravné práce

Při koupi si ověříme možnost zapůjčení nůžek a svářečky, důkladně se seznámíme s přiloženými návody k obsluze a pravidly bezpečnosti práce.

Na plochu si nakreslíme přesný obdélník 600 x 900 mm, na němž si budeme zkoušet jednotlivé díly „nasucho“ i hlídat tvar při vlastním svařování. POZOR – před nahřátím trubky nejdou zasunout do tvarovek!

Pro snazší orientaci si díly rozložíme vedle sebe tak, jak je budeme postupně svařovat.

- Svařování profilu brány

K dílu 1 (trubka dl. 860 mm) přivaříme ve stejném směru tvarovky 8 (koleno s nátrubkem) nátrubkem dolů. Na díl 8 navaříme díl 10 (T kus ¾“/ ½“) leží – li celek na zemi, odbočkou svisle vzhůru. Přidáme na každou stranu díl 3 (trubka dl 540 mm) a na jeho konec svisle vzhůru díl č. 9 (koleno ¾“ bez návarku). Po celou dobu ověřujeme tvar podle nakresleného obdélníku.

- Svařování zadního rámu

K dílu 2 (trubka dl. 820 mm) přivaříme odbočkami rovnoběžně díly 10 (T kus ¾“/ ½“) na obě strany. K dílu 4 (trubka dl. 260 mm) přivaříme tvarovky 8 (koleno s nátrubkem). Nátrubek 8 navaříme do T kusu 10 tak, aby odbočka svírala s vodorovnou úhel 80º dovnitř konstrukce branky. Důležité je přesně dodržet rovnoběžnost ramen!

- Svařování podpůrné konstrukce sítě

K dílu 5 (trubka dl. 820 mm) přivaříme rovnoběžně díl 11 (T kus ½“) na obě strany

K dílu 6 (trubka dl. 160 mm) přivaříme díl 12 (koleno ½“s nátrubkem)

Nátrubek kolena 12 vevaříme do T kusu 11 tak, aby odbočka svírala s vodorovnou úhel 80º vně konstrukce branky

Do T kusu 11 vevaříme díl 7 (trubka dl. 550 mm).

- Kompletace

Profil brány svaříme se zadním rámem tímto způsobem: při svařování 1. svaru je 2. spoj volně položen na sobě, profil brány 900 x 600 mm leží na zemi. 2. spoj svařujeme napružený a po celou dobu důsledně hlídáme geometrický tvar brány.

Podpůrný rám sítě vevaříme napřed do zadního rámu na delší trubky ( díl 7, trubka dl. 550 mm), následně díl č. 6 do T kusů na stojkách.

- Dokončovací práce

Pro uchycení sítě k brance lze použít buď obtočení drátem či provazem, nebo pro napnutí sítě ve vzdálenosti podle ok  zašroubovat zezadu do rámu šroubky nebo háčky, je však nutné předvrtávat otvory jako u větších vrutů do dřeva. Pro vlastní síť lze použít zbytky sítí s menšími oky (např. stavební sítě na lešení), či ušít tvar sítě ze staré záclony. Volejbalovou sítí s velkými oky míč propadává.

Případné geometrické nepřesnosti lze vyrovnat nahřátím  trubky těsně u spoje. Tímto způsobem však materiál trubky ztrácí svou pružnost a stává se křehkým, zvlášť při opakovaném nahřívání nad 150 º C (např. horkovzdušnou pistolí).